SIWZ DZIAŁ_II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: dostawa soli syntetycznej do akwariów morskich, medium filtracyjnego do usuwania fosforanów z wody akwariowej oraz węgla aktywnego do filtracji wody akwariowej.

1. Zamówienie pn.: dostawa soli syntetycznej do akwariów morskich, medium filtracyjnego do usuwania fosforanów z wody akwariowej oraz węgla aktywnego do filtracji wody akwariowej.

Część I

5580 kg syntetycznej soli morskiej do akwariów rafowych firmy Preis Mersalz lub równoważny. Sól zawierająca podniesiony poziom Ca i Mg (Ca w gotowym roztworze nie mniej niż i 440 mg/l, Mg nie mniej niż 1300 mg/l). kH roztworu o gęstości 1,024 w temp. 25°C – nie mniej niż 7 (wartość optymalna kH 8-9), pH 8,0-8,2 . Oprócz tego szereg makro i mikroelementów  oraz pierwiastków śladowych niezbędnych do prawidłowego wzrostu koralowców.

Sól nie zawierająca azotanów, fosforanów, krzemianów. Charakteryzująca się dobrą rozpuszczalnością. Nie zbrylona, opakowania zabezpieczone przed pochłanianiem wilgoci z powietrza (karton + worki foliowe, szczelne wiaderka itp.). Oryginalne opakowania z widoczną etykietą producenta, nie uszkodzone mechanicznie. Zamawiający dopuszcza opakowania jednostkowe nie większe niż 40 kg.

Część II

3100 kg syntetycznej soli morskiej do akwariów z obsadą ryb (tzw. „Fish only). Wartości Ca – nie mniej niż 330 mg/l, Mg – nie mniej niż 1200 mg/l przy gęstości roztworu 1,024 w temp. 25°C, pH 8,0-8,2.

Sól powinna zawierać makro i mikroelementy,  nie może zawierać azotanów, fosforanów, krzemianów oraz innych zanieczyszczeń. Powinna charakteryzować się dobrą rozpuszczalnością. Nie może być zbrylona, opakowania powinny zabezpieczać przed pochłanianiem wilgoci z powietrza (karton + worki foliowe, szczelne wiaderka itp.). Oryginalne opakowania z widoczną etykietą producenta, nie uszkodzone mechanicznie.  Zamawiający dopuszcza opakowania jednostkowe nie większe niż 40 kg.

Część III

1050 litrów medium filtracyjnego do selektywnego usuwania fosforanów z wody akwariowej przeznaczone do akwariów morskich i słodkowodnych. Nie może zawierać soli glinu oraz innych toksycznych (dla zwierząt w akwarium) związków.

Oryginalne opakowania z widoczną etykietą producenta, nie uszkodzone mechanicznie. Zamawiający dopuszcza opakowania jednostkowe nie większe niż 45 litrów.

Część IV

860 kg węgla aktywnego do zastosowania w akwarystyce morskiej i słodkowodnej. Węgiel aktywny w formie pelletu 3-5 mm. Zamawiający dopuszcza opakowania jednostkowe nie większe niż 40 kg.

2. Realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej w czasie określonym przez Wykonawcę               w ofercie. Czas dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie punktowane przez Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy – 72 godziny od daty zgłoszenia.

3. Odbiór towaru będzie odbywał się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego                        w magazynie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku po dostarczeniu przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach 7.00-15.00.

4. Wykonawca dostarcza towar – syntetyczną sól morską, węgiel aktywny oraz medium filtracyjne stosowane w akwarystyce morskiej do siedziby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku, ul. Norbertańska 2  na własny koszt.

5. Dostawa towaru będzie realizowana nie częściej niż 2-3 razy na kwartał.

6. Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy do dnia     31.12.2020 r.