DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dostawa oleju napędowego grzewczego dla  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2016 obejmuje sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego (CPV:09135100-5) w łącznej planowanej ilości 62 m3 (62 000 litrów) odpowiadającego warunkom technicznym Polskiej Normy PN-C-96024:2011 o następujących parametrach  i wartościach:

- gęstość w temp. 150 C, maksymalna – (860) kg/m3;

- wartość opałowa, minimalna – (42,6) MJ/Kg;

- temperatura zapłonu, minimalna – (56) 0C;

- lepkość kinematyczna w 200C, maksymalna – (6,00) mm2/s;

- temperatura płynięcia, maksymalna – (- 20) 0C;

- zawartość siarki, maksymalna – (0,10) % m/m;

- zawartość wody, maksymalna – (200) mg/kg;

- Realizacja dostawy musi nastąpić w terminie określonym w ofercie (tj. 1 dzień, 2 dni, 3 dni, 4 dni, 5 dni, lub 6 dni) od chwili zgłoszenia zapotrzebowania telefonicznie lub za pomocą faksu w miejscu i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego w godz. 7:00 – 15:00. Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert, za które wykonawca otrzyma punkty w momencie oceny ofert. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji dostawy zostaną naliczone kary umowne przewidziane w umowie zawartej z wykonawcą.

- Termin wykonania zamówienia od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

- Wykonawca dostarcza olej napędowy grzewczy własnym transportem i na własny koszt każdorazowo ze świadectwem jakości oleju wydanym przez producenta (dopuszcza się kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

- Ze względu na wąski dojazd do kotłowni użyte mogą być tylko cysterny o pojemności                          do 6000 litrów z legalizowanymi przepływomierzami.