OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.

CZĘŚĆ I  – FILTRY ZEWNĘTRZNE DO AKWARIÓW

| Lp. | Typ urządzenia | Dane techniczne | Proponowane urządzenie | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kubełkowy filtr zewnętrzny do akwarium | Wydajność pompy: 2400 l/h Wys. podnoszenia: 3,7 m Moc 65 W Pojemność filtra 23 l Objętość złoża: 18 l Średnica przewodów wlotowych: 25/34 mm średnica przewodów wylotowych: 16/22 mm Przewody w zestawie Filtr bez złoża filtracyjnego | EHEIM Classic 2060 1500 XL lub równoważna | 10 |

CZĘŚĆ II - POMPY ODPIENIACZY BIAŁEK

| Lp. | Typ urządzenia | Dane techniczne | Proponowane urządzenie | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa obiegowa | Pompa jednofazowa 230 V. Qmax = 13,9 m³/h, do zastosowania w akwarystyce morskiej. Przyłącza 1,5ʺ | KRIPSOL ONDINA OK 71 lub równoważna | 2 |
| 2. | Pompa obiegowa | Pompa jednofazowa 230 V. Qmax =12,5 m³/h, do zastosowania w akwarystyce morskiej. Przyłącza 1,5ʺ | KRIPSOL ONDINA OK51 lub równoważna | 2 |

CZĘŚĆ III – POMPY DO FILTRA PIASKOWEGO

| Lp. | Typ urządzenia | Dane techniczne | Proponowane urządzenie | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa obiegowa | Samozasysająca pompa obiegowa. Qmax =32 m³/h, moc 1,50 kW, zasilanie 400V. Wał silnika nie ma kontaktu z wodą. Rodzaj ochrony: IP X4, klasa izolacji F. Przyłącza 75/75 mm | SPECK BADU AK 40/32 (do wody słonej) lub równoważna | 2 |

CZĘŚĆ IV - URZĄDZENIA POMIAROWE

| Lp. | Rodzaj pomiaru | Opis i parametry urządzenia | Proponowane urządzenie | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH/°C | Profesjonalne urządzenie do badań terenowych, wodoszczelne. Elektroda ze stopu tytanu, ze wzmacniaczem sygnału eliminującym zakłócenia jakości pomiaru, wbudowany czujnik temperatury. Kompensacja temp. automatyczna. Kalibracja automatyczna. Dokładność pH +- 0,02.W zestawie: miernik, sonda, roztwory kalibracyjne, roztwór czyszczący. | Kompaktowy miernik pH/°C HANNA INSTRUMENTS HI991001 lub równoważny. | 1 |
| 2. | O₂ | Profesjonalny przenośny przyrząd do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie wyrażonego w % nasycenia i w mg O₂/dm³. Szczelna obudowa. Kompensacja wysokości i zasolenia, automatyczna kalibracja na powietrzu bez użycia roztworów, przewód max. 4 m. Skala: 0,00-45,00 mg O₂/dm³, 0,0-300% nasycenia O₂. W zestawie: miernik, sonda, roztwór elektrolitu, dodatkowe membrany. | Tlenomierz HANNA INSTRUMENTS HI9146-04 lub równoważny. | 1 |
| 3. | PO₄²⁻ | Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu fosforanów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,50 mg/l, dokładność: 0,04 mg/l, | Kolorymetryczny miernik fosforanów HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważny. | 1 |
| 4. | PO₄²⁻ | Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia fosforanów w wodzie akwariowej. | Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważnego. | 1 komplet |
| 5. | Krzemiany | Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,00 mg/l, dokładność: ±0,03 mg/l ±5 % odczytu | Kolorymetryczny miernik krzemu HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważny. | 1 |
| 6. | Krzemiany | Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. | Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważnego. | 1 komplet |
| 7. | Ca | Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu wapnia w akwarium. Skala 200 do 600 mg/l, rozdzielczość 1 mg/l (ppm),dokładność ± 6% odczytu. | Kolorymetryczny miernik wapnia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważny. | 1 |
| 8. | Ca | Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia poziomu Ca w wodzie akwariowej. | Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważnego. | 1 komplet |
| 9. | Zasadowość | Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia zasadowości. Skala: 0 do 300 mg/l, odniesienie: 1 mg/l, dokładność: ± 5% odczytu ±5 mg/l | Kolorymetryczny miernik zasadowości HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważny. | 1 |
| 10. | Zasadowość | Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zasadowości w wodzie akwariowej. | Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważnego. | 1 komplet |
| 11. | Jod | Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu jodu w wodzie akwariowej. Skala 0,00-12,5 mg/l (ppm), dokładność: ±0,1 mg/l ±5 % odczytu | Kolorymetryczny miernik jodu HANNA INSTRUMENTS HI718 lub równoważny. | 1 |
| 12. | Jod | Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zawartości jodu w wodzie akwariowej. | Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI718 lub równoważnego. | 1 komplet |
| 13. | Zasolenie | Przenośny refraktometr cyfrowy. Automatyczna kompensacja temperatury, Pomiar w PSU i ciężarze właściwym. Kalibracja przy użyciu wody z filtra RO. Zakres: 0-50 PSU, Dokładność: ± 2 PSU, ± 0,002 ciężaru właściwego, ± 0,3°C | Refraktometr cyfrowy Milwaukee Instruments MA887 lub równoważny. | 1 |